## Slide 1: ニキシーバロメータ マニュアル
2021/03/09
クライヤー篠塚一帆
malaysia.cryer@gmail.com

## Slide 2: はじめに
200V近い電圧を扱います
  感電の恐れあり！！！！！
    私は5回ほどヒヤッとしました
    いずれも手汗をかき接触抵抗が低下した時でした
以下のルールを守ってください
  電源が刺さった状態で基板に触らない
  電源を抜いても10秒間は触らない
    コンデンサに電圧がチャージされているため
  両手で触らない
    片手なら感電しても、手がびりっとするだけで済みます
    両手だと心臓に影響を与える可能性があります

## Slide 3: 目次
全体構成
部品リスト
作成手順
ファームウェア書き込み手順
回路概要 (作成中)
ソフトウェア概要 (作成中)

## Slide 4: 全体構成

## Slide 5: 全体構成
電源回路
コントロール回路
ESP32
(マイコン)
160V
5V
BME280
(温湿度気圧センサ)
Power基板
main基板

## Slide 6: 部品リスト

## Slide 7: 部品リスト power基板
DCDCコンバータ (BP5293-50)
  1個
  U1
スイッチングIC (NJM2360A)
  1個
  U2
マイコン (ESP32)
  1個
  U3
温湿度気圧センサ (BME280)
  1個
  U4
DCジャック
  1個
  J1
“■ROHM”と書かれた印刷面が
R1やU3側を向くように装着
njm2360A表面の丸い凹みが
左上に来るように装着
(ピンソケットを先につける)
USB差込口
左図参照

## Slide 8: 部品リスト power基板
パワートランジスタ (2SC4511)
  1個
  Q1
可変抵抗
  2kΩ
セメント抵抗
  0.22Ω
  1個
  R2
抵抗 (R1, R3~R11)
  1MΩ(茶黒黒黄茶) × 1
  300kΩ(橙黒黒橙茶) × 1
  5.1kΩ(緑茶黒茶茶) × 1
  3.3kΩ(橙橙黒茶茶) × 2
  2.2kΩ(赤赤黒茶茶) × 2
  1kΩ(茶黒黒茶茶) × 2
  330Ω(橙橙黒黒茶) × 1
放熱板が左図下側になるように
(シルクに合わせる)

## Slide 9: 部品リスト main基板
インダクタ (RCH110NP-221K)
  1個
  L1
ダイオード
  12個
  D1~D12
電解コンデンサ
  16V 33uF × 1
    C1
  50V 22uF × 10
    C4~C13
セラミックコンデンサ(無極性)
  0.1uF(104) × 1
    C2
  220pF(221) × 1
    C3
電解コンデンサも極性(向き)があるので注意!!!
逆向きにさすと爆発します。
長い方が＋。シルクで白く塗られている側がマイナス(コンデンサの白線と一致)です
ダイオードは極性(向き)があるので注意!!!
逆向きにさすと回路が動きません。
白線がカソード側。基板表面の印刷の白線と向きが一致。

## Slide 10: 部品リスト main基板
ニキシー管ドライバIC (K155ID1)
  旧ソ連製
  キリル文字が雰囲気◎
  U1
ニキシー管 (IN-14)
  旧ソ連製 (0~9)
  4個
  U2, U4, U6, U8
ニキシー管 (IN-19A)
  旧ソ連製
  U10
フォトカプラ (TLP-627)
  5個
  U3, U5, U7, U9, U11
向きは左図参照。
ICソケットを使って装着
フォトカプラの白丸と
シルクの白丸を一致させる

## Slide 11: 部品リスト main基板
トランジスタ (MPSA42)
  ドット制御用
  Q1
抵抗
  470kΩ(黄紫黒橙茶) × 1
    R4
  10kΩ(茶黒黒赤茶) × 1
    R2
  5.1kΩ(金赤茶緑) × 5
    R1, R3, R5~7
形状をシルクに合わせる

## Slide 12: 部品リスト 基板
main & power 基板
  切れ目で折って2枚に
IN14 & IN19A 基板
  切れ目で折って5枚に
  1枚IN14のみ仮装着済
    基板の表裏が重要です
    仮装着した基板と同じ向きで使ってください
main基板
power基板

## Slide 13: 部品リスト その他
スペーサー＆ねじ
  スペーサー大 × 4
  スペーサー小 × 8
  ワッシャー × 4
  ネジ × 4
ネジ
台座
スペーサー小
Power基板
スペーサー小
スペーサー大
Main基板
ワッシャー

## Slide 14: 作成手順

## Slide 15: 作成手順 0 (超重要)
導通チェック
  1部品をはんだづけをするたびに行う
  回路図を眺めてみて、導通するはずのピンが通電するかテスターで確認
  特に電源を入れる前は、電源ピンとGNDが導通しないかも確認
    導通していると超危険
  後でまとめてやろうと思うと、ミスが発覚した時に原因特定が大変です
    こまめな確認が一番です

## Slide 16: 作成手順 1
IN14基板, IN19A基板, BME280にピンヘッダをはんだ付け
  ニッパーでほしい長さにカット
  向きに注意してはんだ付け
BME280
色々印字されている
面が裏側
銀色のセンサーが乗っている面が上側
IN14基板 & IN19A基板

## Slide 17: 作成手順 2
IN14, 19A基板にニキシー管をはんだ付け
  アノードピン(下図赤丸)を最も長くし、足を螺旋状に切る
  アノードピンをIN14, 19A基板のAの穴に差し込み、 その後長い順にすべてのピンを差し込む。
    向き＆表裏に注意 (基板のシルク印字面が地面側)
    仮装着したものを参考にしてください
  アノードピンのみはんだ付けし、傾きを調整。 覚悟を決めたら全てのピンをはんだ付け
IN-14
IN-19A

## Slide 18: 作成手順 3
main, power基板に部品をはんだ付け
  背の低い部品(上)から装着
    カーボン抵抗
    フォトカプラ
    ダイオード
    セラミックコンデンサ
    IC＆マイコン (ピンソケット -> IC本体)
    センサ
    DCDC
    電解コンデンサ
    トランジスタ
Main基板にピンソケットをはんだ付け
  7ピン分ニッパーで切り出す
抵抗、ダイオードは
折り曲げて差し込む
傾かないように注意！
1ピンだけはんだ付けし、
傾きを調整する

## Slide 19: 作成手順 4
power基板の火入れ
  可変抵抗を画像の様に回し、テスターをGNDとJ2のピン(下図)に当てる
    テスターはDC300Vを測定できるように
  DCジャックに電源を差し込み、テスターの電圧値を確認
  110~150V程度の値を示さない場合、すぐに電源を抜く
    高すぎるor低すぎる値の場合
      部品(特に抵抗)の取り違えチェック
    0Vの場合
      導通チェック
    大変ですが、上記で99％解決するはずです
一番右端の穴が
ニキシー管駆動用高電圧
可変抵抗の
弦のように
なっている部分が
J2側を向くように。
(画像では少し
ずれています…)

## Slide 20: 作成手順 5
被覆線を5cmに切る (13本)
両端1cmずつ被覆を取り除く
  お送りしたワイヤーストリッパ(最も太い穴 より線28AWG)をお使いください
power基板とmain基板のピン穴同士を結ぶように被覆線をはんだ付け
  右図参照
ニキシー管も装着し、動作確認
  暗い場合は可変抵抗を反時計回りに回して調整
    電源を抜いてから行う！
  ケース前提での温湿度が表示されます
    ケースなしの場合、+6℃程度で実際の温度
    ファームウェア部分で変更可能
同じ位置にある
穴同士を結びます
同じ位置にある
穴同士を結びます
差し込む

## Slide 21: 作成手順 6
スペーサー装着
  大小のスペーサーを図の通り装着
  ワッシャーで固定
ケース装着
  底面のねじをスペーサーに装着
  別売りです(5000円程度)
完成です
ネジ
台座
スペーサー小
Power基板
スペーサー小
スペーサー大
Main基板
ワッシャー

## Slide 22: 参考画像

## Slide 23
説明が足りていない点が非常に多いと思います
ご不明点があればいつでもTeamsなどでご連絡ください。
  夜などに通話もOKです！

## Slide 24: ファームウェア書き込み手順 (作成中)

## Slide 25: ファームウェア書き込み手順
ファームウェア？
  ハードウェアを動かすソフトウェア
    要するにソフトウェア
ESP32
  Espressif社(中国)が発売しているマイコン
  Wifi&Bluetooth対応！
  ArduinoIDEを用いて開発可能
    Arduinoというイタリアのマイコンボードの統合開発環境
    オープンソース
  プロトタイプ開発におすすめ
全体の流れ
  ArduinoIDE導入
  ESP32board情報追加
  ファームウェアの書き込み

## Slide 26: ArduinoIDE導入
参考サイトに則る
  http://marchan.e5.valueserver.jp/cabin/comp/jbox/arc202/doc21101.html
  3. ESP32用Arduino IDEのインストール を最後まで実施
  シリアルモニタに時間が映されたらOK
    初めてだとかなり難しい(何をしているかわからない)と思います。 遠慮なくご質問ください

## Slide 27: ファームウェア書き込み
新規プロジェクト作成
  ~~
  送付したファームウェアをコピペ
  書き込む
    スケッチ → マイコンボードに書き込む

## Slide 28: 回路概要 (作成中)

## Slide 29: Main基板

## Slide 30: 昇圧回路
基本構成は昇圧チョッパ回路＆コッククロフト回路
  昇圧チョッパが一般的
    参考リンク
    「ニキシー管 昇圧回路」などで検索すると無限に出てきます
  ただし、発熱が非常に大きい
    トランジスタ、コイルあたりが100℃近くまで上昇
    温度計として使えない
  チョッパでわずかに昇圧したAC電圧を生成し、 それを後段のコッククロフト回路へ入力
    参考リンク

## Slide 31: ソフトウェア概要 (作成中)

## Slide 32: ソフトウェアの構造
基本構成
  おまじないの数々
    #include (pythonで言うimport)
    #define etc…
  setup()
    初期設定を行う関数
    起動直後に1回だけ呼ばれる
    ピンの設定、センサーの初期化など
  loop()
    setup()完了後に呼ばれる
    無限ループを繰り返す
      ニキシー管の点灯
      ３sに1回表示を切り替え＆センサデータ取得

## Slide 33: ニキシー管の点灯方式
スタティック点灯
  電流をずっと流す
  1本2mAの電流を使う場合、全部で2×5=10mA必要
    昇圧回路の設計がちょっと大変…
  よりキレイ(という一般的な風潮)
ダイナミック点灯
  1本を一瞬光らせる→次の管を一瞬光らせる→その次の管を…
  同時に光っているのは1本だけ。人の目には全部点灯しているように見える
    低い電流だけ引き抜ける昇圧回路でOK！
  動画撮影すると、サンプリングレートの関係でうねりがみえたりする
今回はダイナミック点灯を採用しています！
loop()関数内のlight_tube()で一瞬ずつ光らせている

## Slide 34: タイマー割込み
If (get_data_flag == TRUE) で
センサデータの取得＆表示する数字の決定など行うが、
このループ内ではget_data_flagは変化しない
実はsetup()でタイマーを作り、このタイマーが鳴るたびにloop()を一瞬止めて
タイマーハンドラ(on_timer())が呼び出され、Get_data_flagをTRUEにしている